## Slide 1: Raspberry Pi Picoと ToFセンサで通信
作成日：2021/06/24
作成者：佐々木 祥二

## Slide 2: 開発環境
Windows 10 Home（バージョン 2004）
Arduino IDE（バージョン Arduino1.8.15）
  Windows storeからインストール
    参考にしたサイト(※1： 5行目)には「Windows storeからインストールしたArduinoIDEでは使用できないようで…」と記述されているが，Windows storeでも問題なく動作した。
  公式からインストールしたい場合はこちら

## Slide 3: 動作させるための手順
Arduino IDEからRaspberry Pi Picoを動作させるための手順（※1参照）
Windowsへのセットアップツールをダウンロード
自分は「pico-setup-windows-0.3.2-x64.exe」をダウンロードした。

## Slide 4: 動作させるための手順
セットアップツールを実行
[Next]をクリック。

## Slide 5: 動作させるための手順
全てに☑を入れる。

## Slide 6: 動作させるための手順
場所を選択してインストール
  ※インストールするのに時間がかかる。
インストール終了したら[Next]をクリック。
Notes: 画像※１

## Slide 7: 動作させるための手順
コンソールが開き、インストール再開
Notes: 画像※１

## Slide 8: 動作させるための手順
「追加のボードマネージャのURL」にURLを追加
  Arduino IDEを開き、ファイル → 環境設定の中の「追加のボードマネージャのURL」に以下のURLをコピーして貼る。
  https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json
  追加したら[OK]をクリックする。

## Slide 9: 動作させるための手順
「Raspberry Pi Pico/RP2040」のボードをインストール
  ツール → ボード → ボードマネージャの検索窓に「pico」と入力する。
  「Raspberry Pi Pico/RP2040」が表示されるのでインストールする。

## Slide 10: 動作させるための手順
ボードを「 Raspberry Pi Pico」を選択
  ツール → ボード → Raspberry Pi RP2040 Boards(1.8.4)から「Raspberry Pi Pico」を選択する。

## Slide 11: 動作させるための手順
Raspberry Pi PicoをPCに接続（※接続するにはmicro USBケーブルが必要）
  Raspberry Pi PicoをBOOTSELボタンを押しながら接続する。
  接続されたか確認
    デバイスマネージャを開くかツール → ボード情報を取得どちらかで確認

## Slide 12: 動作させるための手順
Hello World
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial.println("hello world");
}
Fade(Lチカ)
  ファイル → スケッチ例 → rp2040 → Fadeをクリックするとプログラムが開く。

## Slide 13: ライブラリの導入
※3を参考
スケッチ → ライブラリのインクルード → ライブラリの管理の検索窓に「vl53l0x」と入力する。
下の方にある「VL53L0X」をインストールする。

## Slide 14: 配線図(ToFセンサ1つだけ接続)
×
×

## Slide 15: 回路図（ToFセンサ複数接続）
SDA
SCL
GND
XSHUT
V++
●
●
●
●
SDA
SCL
GND
V++
XSHUT
●
●
●
●
XSHUT
●
●
●
●
V++
SDA
SCL
GND
XSHUT
V++
SDA
SCL
GND
●
●
●
●
ToF1
ToF2
ToF3
ToF4
Notes: Raspberry Pi Pico画像:https://raw.githubusercontent.com/codemicro/pico-eagle/master/img.png
XSHUTを接続するGPIO番号
ToF1：GPIO2
ToF2：GPIO3
ToF3：GPIO4
ToF4：GPIO5
ToF5：GPIO6
ToF6：GPIO7
…

## Slide 16: プログラムコード
単体で動作させる場合
  ファイル→スケッチ例→VL53L0X→Singleを開く
  Setup関数に以下のプログラムを追加する
  Wire.setSDA(0);
  Wire.setSCL(1);

## Slide 17: プログラムコード
複数で動作させる場合
  こちらの下から２つのコードを参照
  Setup関数に以下のコードを追加する。
  Serial.begin(9600);
  Wire.setSDA(0);
  Wire.setSCL(1);
  Wire.begin();
  4行目のSENSOR_NUMに使用するセンサーの数を入力。
  10行目の配列の数字はToFのXSHUTが接続されているGPIO番号

## Slide 18: 苦労したこと
最初は「Arduino Mbed OS RP2040 Boards」というボードをインストールした。しかし、そのボードで書き込んだ時、write関数でエラーが出た。
  →「Raspberry Pi Pico/RP2040」に変更したら書き込み出来た。
Raspberry Pi PicoでI2C通信する時、
  Wire.setSDA(0);
  Wire.setSCL(1);
をプログラムに入れないといけなかった。

## Slide 19: 参考文献・資料
※1:Raspberry Pi PicoをArduinoIDEで動かしてみました
https://qiita.com/shinfrom/items/d4574eae867be42f7e5d
※2:Raspberry Pi PicoをArduinoにしてモーションを検知してみる
https://mag.switch-science.com/2021/04/28/pir-with-arduino-raspberry-pi-pico/
※3:距離を正確に測る その２ レーザーVL53L0X
https://www.denshi.club/cookbook/sensor/distance/2vl53l0x.html
※4:EPS-WROOM32で測距センサVL53L0X複数接続してみて使ってみた
https://dev.classmethod.jp/articles/eps-wroom32_vl53l0x_multiple/